## Slide 1: DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE CONTROLADOR PID EN DRONES CON PROCESADOR A LA MEDIDA EN ARQUITECTURA RISC-V PARA IMPLEMENTACIÓN EN FPGA
Autores:
  Iván Ricardo Diaz Gamarra
  Omar Steck Espinel Santamaria
  Magda Daniela Latorre Ortiz
Director:
  Ing. Francisco F. Viveros, Profesor Emérito.
Codirector:
  Ing. Luisa F. García, Ph. D.
Notes: Omar

## Slide 2: Introducción
Definición de la arquitectura del procesador
Diseño de la ALU: Enfoque en suma y multiplicación
Proceso de implementación y pruebas
Descripción de control en AHPL
Formulación del proyecto - Investigación del estándar RISC-V
Notes: Daniela

## Slide 3: CONTEXTO DEL PROYECTO
Iniciativas para crear un estándar para la arquitectura de procesadores.
Proyectos que permitan aplicar la arquitectura a procesadores de propósito especifico.
¿Estándares para la arquitectura de procesadores?
Notes: Omar

## Slide 4: FORMULACION DEL PROBLEMA
La ausencia de una arquitectura libre, documentada y abierta, en el ámbito de los procesadores usados en controladores de vuelo para drones, que permita estudiar la arquitectura e implementación de procesadores en ese campo y la implementación de los estándares de algún proyecto.
Oportunidad: Diseñar un procesador para esta aplicación siguiendo un estándar arquitectural.
Notes: Omar

## Slide 5: SOLUCION
Un procesador que implementa las operaciones de un procesador de propósito general y adicionalmente implementar las instrucciones usadas en los procesadores usados para controladores de vuelo.
La creación del prototipo de un procesador a la medida, basado en la arquitectura libre RISC-V, para los controladores de vuelo de drones, cuyo proceso de diseño y decisiones arquitecturales estén debidamente documentadas para ser estudiado.
Notes: Omar

## Slide 6: OBJETIVO general
Diseñar el prototipo de un procesador a la medida para el controlador PID en drones, basándose en la arquitectura de conjunto de instrucciones reducido RISC-V.
Notes: Daniela

## Slide 7: OBJETIVOS ESPECIFICOS
Seleccionar las instrucciones deseadas de la arquitectura RISC-V para el procesador.
Describir el sistema en un lenguaje de transferencia de datos AHPL.
Diseñar el procesador para la aplicación seleccionada.
Implementar un prototipo del sistema diseñado para realizar las pruebas sobre el procesador.
Implementar un sistema complementario de pruebas que emule las entradas de los procesadores y el microcontrolador.
Notes: Daniela

## Slide 8: DESCRIPCION DEL PROYECTO
Realizar un procesador capaz de ejecutar el algoritmo PID
La implementación del algoritmo requiere operaciones aritméticas como suma, resta y multiplicación para el calculo de los términos integrativo y derivativo
Debido a la aplicación que se desea para este procesador es deseable que la unidad aritmético-lógica sea rápida
Notes: Ivan 40”

## Slide 9: TRASFONDO
RISC-V
  Que compone el RISC-V
  Conjuntos de instrucciones
  Directrices de diseño y de implementación
Controlador de vuelo
  Control
  CPU
  Manejo de señales
Notes: Omar

## Slide 10: CONTEXTO
Pixhawk
Software de control automatico
Hardware especializado para drones
MIPS
Arquitectura libre usada en procesadores.
GAP8
Procesador RISC-V
Usado en aplicaciones de control automático.
Varios proyectos privados.
Pocos proyectos independientes.
Notes: Omar

## Slide 11: DISEÑO
RV32I
Multiplicación
RV32IM
Set de instrucciones a implementar
Estándar
Aplicación
Notes: Daniela

## Slide 12: Diseño
Formatos de instrucción
Opcode
Datos adicionales
Notes: Daniela

## Slide 13: Diseño
Instrucciones agregadas
FENCE
FENCE.I
ECALL
EBREAK
MULH
MULHSU
MULHU
MUL
SWSP
LWSP
Instrucciones descartadas
Notes: Daniela

## Slide 14: DIAGRAMA DE BLOQUES
Notes: Ivan 3’ todo

## Slide 15: DIAGRAMA DE BLOQUES
DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y SEÑALES
ProcessorRV
IR:
PC:
Registers:
MAR:
Control:
ALU:
CSR:
Counter:
SP:
Notes: Ivan 3’ todo

## Slide 16: DIAGRAMA DE BLOQUES
DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y SEÑALES
ProcessorRV
IR:
PC:
Registers:
MAR:
Control:
ALU:
CSR:
Counter:
SP:
Notes: Ivan

## Slide 17: DIAGRAMA DE BLOQUES
DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y SEÑALES
ProcessorRV
IR:
PC:
Registers:
MAR:
Control:
ALU:
CSR:
Counter:
SP:
Notes: Ivan

## Slide 18: DIAGRAMA DE BLOQUES
DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y SEÑALES
ProcessorRV
IR:
PC:
Registers:
MAR:
Control:
ALU:
CSR:
Counter:
SP:
Notes: Ivan

## Slide 19: DIAGRAMA DE BLOQUES
DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y SEÑALES
ProcessorRV
IR:
PC:
Registers:
MAR:
Control:
ALU:
CSR:
Counter:
SP:
Notes: Ivan

## Slide 20: DIAGRAMA DE BLOQUES
DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y SEÑALES
ProcessorRV
IR:
PC:
Registers:
MAR:
Control:
ALU:
CSR:
Counter:
SP:
FSM Onehot
Fetch
Decode
Excecute
101 estados
Interrupciones
Excepción de error
Notes: Ivan

## Slide 21: DIAGRAMA DE BLOQUES
DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y SEÑALES
ProcessorRV
IR:
PC:
Registers:
MAR:
Control:
ALU:
CSR:
Counter:
SP:
Notes: Ivan

## Slide 22: DIAGRAMA DE BLOQUES
DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y SEÑALES
ProcessorRV
IR:
PC:
Registers:
MAR:
Control:
ALU:
CSR:
Counter:
SP:
Notes: Ivan

## Slide 23: DIAGRAMA DE BLOQUES
DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y SEÑALES
ProcessorRV
IR:
PC:
Registers:
MAR:
Control:
ALU:
CSR:
Counter:
SP:
Notes: Ivan

## Slide 24: DIAGRAMA DE BLOQUES
DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y SEÑALES
ProcessorRV
IR:
PC:
Registers:
MAR:
Control:
ALU:
CSR:
Counter:
SP:
Notes: Ivan

## Slide 25: ALU EN DETALLE
Decodificador Entrada/Salida
Bloques de shift Aritmético y Lógico
Operaciones lógicas
Almacenamiento en memoria o registros
Shift lógico I
Decodificador
Shift Aritmético
Sumador
AND, OR y XOR
Multiplicador
Shift lógico D
Notes: Omar

## Slide 26: ALU EN DETALLE
Sumador Ripple Carry Adder
Sumas y restas
Resultado depende de las compuertas
Resultado < 1ciclo de reloj para 32 bits
Shift lógico I
Decodificador
Shift Aritmético
Sumador
AND, OR, NOT y XOR
Multiplicador
Shift lógico D
Notes: Omar

## Slide 27: ALU EN DETALLE
Multiplicador modificado de Booth
Multiplicaciones de 32 bits
Balance entre velocidad y espacio
Resultados en un ciclo de reloj
Multiplicación con signo
Shift lógico I
Decodificador
Shift Aritmético
Sumador
AND, OR y XOR
Multiplicador
Shift lógico D
Notes: Omar

## Slide 28: IMPLEMENTACIÓN
VHDL
Descripción en AHPL
Lenguaje de descripción VHDL
Uso de tableros de Trello
Implementación del diseño en FPGA mediante Quartus
  Asignación de tareas
  Comprobación de funcionamiento
  Unión de bloques
Notes: Ivan 45”

## Slide 29: PRUEBAS
Simulaciones funcionales
Quartus II
Simulaciones con Model Sim
Pruebas preliminares que no requieren de la FPGA
Pruebas físicas
Quartus II
Obtención de datos con Signal Tap
Montaje del procesador sobre la FPGA
Señales de las pruebas se almacenan en elementos lógicos
Los periféricos requieren una memoria externa y un circuito de interrupciones
Notes: Daniela

## Slide 30: PRUEBAS
Protocolo de pruebas
Tiene una agrupación de instrucciones similares
La construcción de las instrucciones a ejecutar en binario
La memoria se llena con las instrucciones y los datos a operar
Se hace un compilado de los resultados esperados
Se aprueba o no dependiendo de que coincidan según los parámetros establecidos por la instrucción
Memoria de prueba con direcciones y datos en hexadecimal
Tabla de instrucciones para el protocolo de pruebas
Notes: Daniela

## Slide 31: SIMULACIÓN DEL SISTEMA
Para cada protocolo de pruebas se llena la memoria de forma correspondiente
Cada protocolo de pruebas comienza con una fase de inicialización
Para realizar las simulaciones se usa el software Model Sim
Se evalúa cada instrucción ejecutada en cada prueba, con el fin de verificar
  Flujo de la unidad de control
  Funcionamiento de las instrucciones
  Funcionamiento interno de la ALU
  Tiempos de respuesta de la ALU
  Funcionamiento de interrupciones y excepciones
  Manejo de la memoria
Uso | Hex Inicio | Hex Final
User Memory | 000 | 3FF
Error | 400 | 5FF
Interruption 0 | 600 | 7FF
Interruption 1 | 800 | 9FF
Interruption 2 | A00 | BFF
Interruption 3 | C00 | DFF
Stack | E00 | FFF
Notes: Ivan 40”

## Slide 32: SIMULACIÓN DEL SISTEMA
Notes: Ivan 40”

## Slide 33: RESULTADOS
Prototipo con pruebas
Documento de diseño
Manual del procesador
Código VHDL en repositorio junto con pruebas
Diseño detallado
Arquitectura de los elementos
Descripción funcional del procesador
Notes: Omar

## Slide 34: VIDEO
Notes: Todos

## Slide 35: TRABAJO FUTURO
Implementación de modos de usuario y privilegios
Ampliar modulo de multiplicación a 64 bits
ALU para operaciones de punto flotante
Modo supervisor para interrupciones con hilos
Núcleos adicionales para implementación de hilos
Notes: Daniela

## Slide 36: CONCLUSIONES
La aplicación de la arquitectura libre RISC-V en el proyecto resuelve varios elementos de diseño y facilita la implementación del proyecto, pero añade complejidad al tener que cumplir con las diferentes reglas incluidas en el estándar, su uso en este proyecto permite conocer lo que puede aportar y el alcance para proyectos similares.
La unidad algorítmico lógica implementada, especialmente el multiplicador, funcionan como referencia para futuros trabajos, tanto pertinentes para el estándar RISC-V como para aplicaciones específicas en las que se requieren operaciones aritméticas rápidas.
La fase de diseño de un sistema es la mas larga e importante, ya que define exactamente que se va a implementar, como se hará y con qué metodología se probará. A su vez, esta requiere un entendimiento del problema del que se parte y del estándar con el que se trabaja, ya que en el caso del RISC-V determinó que instrucciones teníamos disponibles, como se debían tratar y desde ahí se desarrollo el resto del proyecto.
Notes: Todos

## Slide 37: PREGUNTAS
Notes: Todos

## Slide 38: GRACIAS
Notes: c:

## Slide 39: REFERENCIAS DE LA PRESENTACION
Imágenes tomadas de: www.flaticon.com
RISC-V icono, tomado de: https://elandroidelibre.elespanol.com/wp-content/uploads/2019/06/Risc-V-1.jpg
Icono Trello, tomado de: https://trello.com/about/logo
Icono Quartus prime 15.1 tomado del inicio de la aplicacion